ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διδάσκων: Δρ. Καλόμοιρος Ιωάννης, Επ. Kαθηγητής

Θέμα 1ο

Στο παρακάτω κύκλωμα, η τάση της πηγής V1 είναι 20V, η αντίσταση R1=1KΩ, ενώ η πηγή VS1 οδηγεί τη βάση με μια τάση 5V. Το τρανζίστορ μετρήθηκε και βρέθηκε ότι έχει βdc=150. Όταν κλείσει ο διακόπτης SW1 το τρανζίστορ πρέπει να έρθει στον κόρο και το LED που είναι συνδεδεμένο στο συλλέκτη πρέπει να ανάψει. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, πάνω στο LED πρέπει να πέφτει τάση 1.8V, για βέλτιστη απόδοση. Να υπολογίσετε την αντίσταση της βάσης Rb. (Μονάδες 2,5)

Θέμα 2ο

Σας δίδεται μετασχηματιστής του οποίου το πρωτεύον πηνίο συνδέεται με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου (220V, 50Hz). Στο δευτερεύον παράγεται εναλλασσόμενη τάση με πλάτος 25 V. Επίσης, δίδεται μια γέφυρα διόδων, ένας πυκνωτής C=470μF και μια αντίσταση φορτίου 300Ω.

α) Να σχεδιάσετε ανορθωτική διάταξη η οποία παράγει στο φορτίο σχεδόν σταθερή τάση με τιμή περίπου 25V. (1,0 μονάδα)

β) Να υπολογίσετε την κυμάτωση από κορυφή σε κορυφή πάνω στο φορτίο (1,0 μονάδα)

γ) Να σχεδιάσετε λεπτομερώς την κυματομορφή της τάσης εξόδου (πάνω στο φορτίο) (0,5 μονάδα)

Θέμα 3ο

Μια πηγή σήματος (π.χ. ένα μικρόφωνο) παράγει στην έξοδο μια ασθενική τάση με πλάτος Vs =10mV. Θέλετε να ενιχύσετε την τάση αυτή 15 έως 20 φορές φορές, ώστε να τροφοδοτήσετε ένα φορτίο RL=200Ω (π.χ. ακουστικά).

α) Να σχεδιάσετε το κύκλωμα της ενίσχυσης με ένα τραζίστορ σε συνδεσμολογία κοινού εκπομπού και με πόλωση διαιρέτη τάσης. Την τροφοδοσία παρέχει μπαταρία 9V και το τρανζίστορ έχει β=150. Αν το DC ρεύμα του συλλέκτη είναι 2,5 mA και το dc σημείο λειτουργίας βρίσκεται στη μέση της ευθείας φορτίου, να εξετάσετε αν η ενίσχυση θα είναι μέσα στις προδιαγραφές. (1,5 μονάδα)

β) Να σχεδιάσετε το κύκλωμα της ενίσχυσης χρησιμοποιώντας Τελεστικό Ενισχυτή (LM741) σε συνδεσμολογία της επιλογής σας. Θα χρειαστείτε δύο μπαταρίες 9V. Πως θα τις συνδέσετε μεταξύ τους και με το κύκλωμα; (1,5 μονάδα)

Θέμα 4ο

α) Τι σημαίνει ο όρος «αρνητική ανάδραση» σε ένα κύκλωμα ενισχυτή; Ποια τα πλεονεκτήματα της αρνητικής ανάδρασης στους ενισχυτές; (μονάδα 1)

β) Να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα που λαμβάνει σε δύο εισόδους τάσεις V1=0,5V και V2=1,3V και παράγει στην έξοδο τάση ίση με το γραμμικό συνδυασμό των εισόδων Vout = 2V1 + 0,5V2 = 1,65 V. Μονάδα 1)

Δευτέρα 10.6.2013