ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α

Θέμα 1

Δίνεται το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος. Το δυναμικό της διόδου Zener είναι 6.8V. Να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

α. Να υπολογίσετε την τάση κυμάτωσης στα άκρα Α και Β. (Μονάδα 1)

β. Έστω ότι συνδέετε τον παλμογράφο στα άκρα Α και Β. Ποιά είναι η εικόνα της τάσης; Να προσέξετε τα μεγέθη στους άξονες, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά. (Μονάδα 1).

γ. Να υπολογίσετε το ρεύμα μέσα από τη δίοδο Zener. (Μονάδα 1).

Θέμα 2

Δίνεται το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος. Έστω ότι το β του τρανζίστορ μετρήθηκε και βρέθηκε 300. α) Να αναγνωρίσετε το κύκλωμα (Μονάδα 0,5). β) Να χαράξετε την ευθεία φορτίου. (Μονάδα 1)  γ) Να υπολογίσετε και να τοποθετήσετε το σημείο λειτουργίας πάνω στην ευθεία φορτίου (Μονάδα 1).

Θέμα 3

α) Δίδεται τρανζίστορ πυριτίου npn με β=300 και πηγή πόλωσης Vcc=12V. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα dc πόλωσης ενισχυτή κοινού εκπομπού με διαιρέτη τάσης, ώστε το dc ρεύμα του συλλέκτη να είναι 2,5 mA και το σημείο ηρεμίας να βρίσκεται περίπου στο μέσο της ευθείας φορτίου (Μονάδα 1).

β) Με βάση τις τιμές των αντιστάσεων R1, R2, Rc και RE που υπολογίσατε παραπάνω να χαράξετε την ευθεία φορτίου (Μονάδα 0,5).

β)  Να σχεδιάσετε το πλήρες κύκλωμα του ενισχυτή κοινού εκπομπού και να υπολογίσετε την απολαβή, όταν η αντίσταση φορτίου είναι 1000Ω (Μονάδα 1).

Θέμα 4

α) Ποιά τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Τελεστικού Ενισχυτή ανοιχτού βρόχου (0,5).

β) Να υπολογίσετε την τάση εξόδου στο παρακάτω κύκλωμα και να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντηση (1,5).

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017