ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος

Θέμα 1ο

α) Εξηγείστε τι είναι οι έξοδοι τριών καταστάσεων.

β) Σχεδιάστε το κύκλωμα πύλης NOR δύο εισόδων με τεχνολογία CMOS. Δώστε τον πίνακα αληθείας με βάση την κατάσταση λειτουργίας των τρανζίστορ MOSFET.

Θέμα 2ο

Μία έξοδος LS TTL οδηγεί δέκα εισόδους πυλών LS –TTL και τρεις εισόδους S TTL. Με βάση τον παρακάτω πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών να εξετάσετε αν η έξοδος υπερφορτώνεται.

Θέμα 3ο

Να σχεδιάσετε έναν πίνακα PLA (AND-OR) τριών εισόδων (Ι1, Ι2, Ι3) και τεσσάρων εξόδων (Ο1, Ο2, Ο3, Ο4) με έξι όρους γινομένων και να τον προγραμματίσετε ώστε να εκτελεί τις εξής συναρτήσεις συνδυαστικής λογικής:

Ο1 = Ι1(Ι2(Ι3 + Ι1΄(Ι2΄(Ι3΄+Ι1(Ι2΄(Ι3΄

Ο2 = Ι1(Ι2΄(Ι3 + Ι1΄(Ι2΄(Ι3+Ι1΄(Ι2(Ι3΄

Ο3 = Ι1(Ι2(Ι3 + Ι1΄(Ι2΄(Ι3+Ι1(Ι2΄(Ι3΄

Ο4 = Ι1΄(Ι2΄(Ι3 + Ι1(Ι2΄(Ι3΄+Ι1΄(Ι2(Ι3΄

Θέμα 4ο

Δίνεται το διάγραμμα ενός αποκωδικοποιητή 74LS138. Να σχεδιάσετε αποκωδικοποιητή 4 προς 16 με τη χρήση δύο ολοκληρωμένων 74LS138. Να εξηγήσετε αναλυτικά τη λειτουργία του κυκλώματος.

Θέμα 5ο

α) Εξηγείστε σε τι διαφέρει ένας μικροελεγκτής από έναν κοινό επεξεργαστή

β) Οργάνωση της μνήμης RAM του μικροελεγκτή PIC 16F84.

Πέμπτη 31.8.2006