ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΤΕΦ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007/2008.

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος

Θέμα 1ο

Α. Να σχεδιάσετε το block διάγραμμα και να εξηγήσετε αναλυτικά τη λειτουργία του κυκλώματος που περιγράφει ο παρακάτω κώδικας σε VHDL.

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY part1 IS

PORT(clock, Resetn, E: IN STD_LOGIC;

Q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));

END part1;

ARCHITECTURE Behavior OF part1 IS

SIGNAL Signal1: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

BEGIN

PROCESS(Clock, Resetn)

BEGIN

IF Resetn='0' THEN

Signal1<="0000";

ELSIF(Clock'EVENT AND Clock='1') THEN

IF E='1' THEN

Signal1<=Signal1+1;

ELSE

Signal1<=Signal1;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

Q<=Signal1;

END Behavior;

Β. NAND δύο εισόδων με τεχνολογία CMOS και TTL.

Ποια τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας CMOS σε σχέση με την τεχνολογία TTL.

Θέμα 2ο

Α. Να κατασκευάσετε έναν πολυπλέκτη 2:1, οκτώ bits κάθε κανάλι, με τη βοήθεια δύο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 74LS157.

Β. Να φέρετε ένα παράδειγμα χρήσης του ολοκληρωμένου κυκλώματος 74LS138.

Θέμα 3ο

Α. Να περιγράψετε την αρχιτεκτονική της Λειτουργικής Μονάδας (Functional Block) ενός CPLD. Επίσης, να περιγράψετε την Διευθετήσιμη Λογική Μονάδα (CLB) ενός FPGA. Εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δύο.

Β. Δομή δυναμικής RAM, διαδικασία ανάγνωσης και εγγραφής.

Θέμα 4ο

Α. Αρχιτεκτονική της μνήμης του μικροελεγκτή PIC16F84.

Β. Να εξηγήσετε ποια ακριβώς λειτουργία επιτελεί το παρακάτω κύκλωμα. Να δείξετε σε ένα διάγραμμα την κυματομορφή της εξόδου.

Δευτέρα 28.1.2008