ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής

ΣΕΙΡΑ Α

ΘΕΜΑ 1ο : α) Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα (1):

(1)						(2)

Ποιά η δυαδική έξοδος Z του κυκλώματος όταν στις είσόδους δίνονται αντίστοιχα

1α) Χ=1010, Υ=0111, S=0

1β) Χ=1110, Υ=1001, S=1

1γ) Χ=1100, Υ=0011, S=0

1δ) Χ=1101, Υ=1101, S=1

β) Δίνεται το παραπάνω κύκλωμα (2). Ποιά η δυαδική έξοδος S  του κυκλώματος όταν στις εισόδους δίνονται αντίστοιχα:

2α) Α=0101, B=0111, Ε=1

2β) Α=0011, Β=0101. Ε=1

2γ) Α=1011, Β=1110, Ε=0

2δ) Α=0100, Β=0110, Ε=1

Θέμα 2ο : α) Δίδεται ο παρακάτω κώδικας VHDL. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα με τη μορφή διαγράμματος βαθμίδας. Να είστε ακριβείς όσον αφορά τον αριθμό των bits κάθε εισόδου και εξόδου. Να περιγράψετε τι ακριβώς επιτελεί το κύκλωμα που περιγράφει ο κώδικας.

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

---------------------------------------------

ENTITY reg IS

GENERIC(N : NATURAL :=4);

PORT (d: IN std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0);

clock, clear: IN std_logic;

q: OUT std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0));

END reg;

---------------------------------------------

ARCHITECTURE behaviour OF reg IS

BEGIN

PROCESS (clear, clock)

BEGIN

IF clear='0' THEN

q<=(OTHERS=>'0');

ELSIF clock'event AND clock='1' THEN

q<=d;

END IF;

END process;

END behaviour;

β) Ποια η ροή εργασιών κατά την ψηφιακή σχεδίαση χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο CAD και γλώσσα περιγραφής υλικού.

Θέμα 3ο : α) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα βαθμίδας μιας μνήμης SRAM με χωρητικότητα 1024x8bits. Να χρησιμοποιήσετε αυτό το κύκλωμα όσες φορές χρειάζεται ώστε να σχεδιάσετε μια μνήμη χωρητικότητας 4Κ. Ποιό άλλο κύκλωμα θα χρειαστείτε γι’ αυτό το σκοπό?

β) Να περιγράψετε σε VHDL έναν πολυπλέκτη οκτώ καναλιών όπου το κάθε κανάλι μεταφέρει 8 bits. Να κάνετε χρήση μόνον συντρεχουσών εντολών.

Θέμα 4ο : Να σχεδιάσετε την εσωτερική δομή μιας μνήμης DRAM 1024 θέσεων με διδιάστατη αποκωδικοποίηση και πολυπλεξία διευθύνσεων. Να δώσετε τις κατάλληλες εξηγήσεις για τη διάταξη του διαδρόμου διευθύνσεων και για τα απαραίτητα σήματα ελέγχου .