ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπλ. Καθηγητής

ΣΕΙΡΑ Β

Θέμα 1ο :

α) Να εξηγήσετε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην τεχνολογία TTL και την τεχνολογία CMOS.

β) Να σχεδιάσετε ένα ψηφιακό κύκλωμα, που να επιτελεί την πράξη του πολλαπλασιασμού αριθμών 2-bits.

Θέμα 2ο

Να σχεδιάσετε σε VHDL τις οντότητες που αποτελούν το διπλανό σύστημα (“comparator”, “mux”). Οι είσοδοι x και y είναι 4-bits. Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια οντότητα ανώτερου επιπέδου (top level), όπου να χρησιμοποιείτε τα παραπάνω υποκυκλώματα προκειμένου να δημιουργήσετε μια βαθμίδα που επιτελεί τη λειτουργικότητα του συστήματος.

Θέμα 3ο

α) Να χρησιμοποιήσετε δύο αποκωδικοποιητές 2:4 προκειμένου να δημιουργήσετε έναν αποκωδικοποιητή 3:8.

β) Δείξτε με ένα σχεδιάγραμμα από τι αποτελείται το Λογικό Στοιχείο (L.E.) μιας διάταξης FPGA.

Θέμα 4ο

α) Να σχεδιάσετε μια στατική RAM χωρητικότητας 64Κx8bit, με κοινό διάδρομο εισόδου/εξόδου, με τη μορφή διαγράμματος βαθμίδας και να εξηγήσετε το ρόλο όλων των εισόδων και των εξόδων.

β)  Για την παραπάνω μνήμη να σχεδιάσετε το σχήμα της διδιάστατης αποκωδικοποίησης.