ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπλ. Καθηγητής

ΣΕΙΡΑ Α

Θέμα 1ο

α) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας αληθείας του κωδικοποιητή BCD σε απεικόνιση επτά τομέων (SSD). Η απεικόνιση είναι κοινής ανόδου, ώστε κάθε LED ανάβει με ‘0’ στην κάθοδο. Η απεικόνιση θα εμφανίζει την παύλα σε κάθε άλλη περίπτωση του πίνακα αληθείας. Να σχεδιάσετε οντότητα VHDL με όνομα “bcd_7seg”, που περιγράφει τον μετατροπέα. (1)

| Χ3 | Χ2 | Χ1 | Χ0 | a | b | c | d | e | f | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

β) Να σχεδιάσετε σε γλώσσα VHDL οντότητα “count”, που περιγράφει έναν απαριθμητή mod10, με είσοδο enable και με ασύγχρονη είσοδο reset. (1,5)

γ)  Να σχεδιάσετε οντότητα υψηλού επιπέδου, που να χρησιμοποιεί «στιγμιότυπα» από τα δύο παραπάνω υποκυκλώματα, για να υλοποιήσετε ένα κύκλωμα που εμφανίζει την έξοδο του απαριθμητή σε οθόνη επτά τομέων. (1,5)

Θέμα 2ο

Να σχεδιάσετε μια στατική RAM χωρητικότητας 64Κx8bit, με κοινό διάδρομο εισόδου/εξόδου, με τη μορφή διαγράμματος βαθμίδας και να εξηγήσετε το ρόλο όλων των εισόδων και των εξόδων. (2)

Θέμα 3ο :

α) Να εξηγήσετε ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στην τεχνολογία TTL και την τεχνολογία CMOS. (1)

β) Να σχεδιάσετε μια πύλη NOT τεχνολογίας CMOS και να εξηγήσετε τη λειτουργία της με το μοντέλο των διακοπτών. (1,5)

γ) Να περιγράψετε την υλοποίηση ενός απομονωτή τριών καταστάσεων με συνδυαστική λογική και τρανζίστορ MOSFET. Να δώσετε τον πίνακα αληθείας. (1,5)