ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙOYNIOY ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής

ΣΕΙΡΑ Α

ΘΕΜΑ 1ο : α) Να σχεδιάσετε με κώδικα VHDL μια αριθμητική και λογική μονάδα (ALU)  η οποία να επιτελεί αριθμητικές και λογικές πράξεις ανάμεσα σε μη προσημασμένους αριθμούς, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αληθείας:

| S (opcode) | Λειτουργία | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 00 | F=A+B+Cin | Άθροισμα με κρατούμενο |
| 01 | F=A-B | Αφαίρεση |
| 10 |  | Λογική αντιστροφή |
| 11 | F=A XOR B | Λογικό ΧOR |

Η ALU πρέπει να δέχεται κρατούμενο εισόδου και να παράγει κρατούμενο εξόδου. Το διάγραμμα βαθμίδας της ALU δίνεται στο παρακάτω σχήμα:

(Μονάδες 1,5)

β) Να σχεδιάσετε με κώδικα VHDL έναν απαριθμητή mod 256, χωρίς είσοδο reset και με ασύγχρονη είσοδο enable.

(Μονάδα 1)

ΘΕΜΑ 2ο

α) Να εξηγήσετε λεπτομερώς τη λειτουργία του

κυκλώματος του σχήματος δεξιά (μονάδα 1).

β) Ποιά η δυαδική έξοδος F  του κυκλώματος όταν

στις εισόδους δίνονται αντίστοιχα:

1) X=0101, Y=0111, S=0

2) X=0011, Y=0101. S=1

3) X=1011, Y=1110, S=0

4) X=0100, Y=0110, S=1

(Μονάδα 1,5)

Θέμα 3ο

α) Να περιγράψετε τη λειτουργία που επιτελεί το κύκλωμα που περιγράφεται από τον παρακάτω κώδικα VHDL (μονάδα 1)

1 LIBRARY  ieee;

2 USE ieee.std_logic_1164.all;

3 USE ieee.std_logic_unsigned.all;

4 --------------------------------------------------------

5 ENTITY my_design IS

6 	PORT(clk : 	IN std_logic;

7		q  :	OUT std_logic_vector (3 DOWNTO 0));

8 END my_design;

9 --------------------------------------------------------

10 ARCHITECTURE very_nice OF my_design IS

11 SIGNAL m : INTEGER RANGE 0 TO 13;

12 BEGIN

13 	PROCESS(clk)

14    BEGIN

15 		IF clk 'event AND clk='1' THEN

16 		  m<= m+1;

17 			IF (m=13)THEN

18 		  	m<=0;

19 			END IF;

20		END IF;

21    END process;

22	q<=m;

23 END very_nice;

β) Να χρησιμοποιήσετε τυπικά ολοκληρωμένα κυκλώματα που δίνονται στο φύλλο εξετάσεων προκειμένου να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα που επιτελεί την παραπάνω λειτουργία (Μονάδα 1,5).

Θέμα 4ο :

α) Από ποιές μονάδες αποτελείται το λογικό στοιχείο μιας διάταξης FPGA. Τι είναι ο διάδρομος προγραμματιζόμενων διασυνδέσεων. Ποιές χρήσεις βρίσκουν οι διατάξεις FPGA. (Μονάδες 1,25)

β) Να σχεδιάσετε σε επίπεδο τρανζίστορ την πύλη 74HC00 που δίνεται στο φύλλο εξετάσεων, χρησιμοποιώντας τεχνολογία CMOS (Μονάδες 1,25).

Πέμπτη 19/6/2014