ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπλ. Καθηγητής

ΣΕΙΡΑ Β

Θέμα 1ο :

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας αληθείας ενός κωδικοποιητή.

Να περιγράψετε τον κωδικοποιητή σε γλώσσα VHDL.

| Χ2 | Χ1 | Χ0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

O κωδικοποιητής θα βγάζει όλα ένα σε κάθε άλλη περίπτωση του πίνακα αληθείας

Θέμα 2ο

Να σχεδιάσετε σε γλώσσα VHDL έναν απαριθμητή mod32, χωρίς είσοδο enable και μεασύγχρονη είσοδο reset.

Θέμα 3ο

α) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα βαθμίδας μιας μνήμης SRAM με χωρητικότητα 512x8bits. β) Να χρησιμοποιήσετε αυτό το κύκλωμα όσες φορές χρειάζεται ώστε να σχεδιάσετε μια μνήμη χωρητικότητας 2Κ. Ποιό άλλο κύκλωμα θα χρειαστείτε γι’ αυτό το σκοπό?

Θέμα 4ο

Να χρησιμοποιήσετε τυπικά ολοκληρωμένα κυκλώματα που δίνονται στο φύλλο εξετάσεων προκειμένου να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα που επιτελεί την εξής λειτουργία:

Δέχεται στην είσοδο δύο αριθμούς 4-bit και στην έξοδο εξάγει τον μεγαλύτερο.

Πέμπτη 18/6/2015