ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής

ΘΕΜΑ 1ο : Να σχεδιάσετε σε VHDL μια αριθμητική και λογική μονάδα (ALU), κάνοντας χρήση των αριθμητικών και λογικών τελεστών. Η ALU θα δέχεται είσοδο δύο αριθμών A, B με εύρος 4-bit, είσοδο κρατουμένου Cin καθώς και έναν δυδικό κώδικα S για την επιλογή της πράξης (opcode), με εύρος 3-bit. Θα παράγει έξοδο F εύρους 4-bit, χωρίς έξοδο κρατουμένου. Θα υλοποιεί τις αριθμητικές και λογικές πράξεις που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

| S (opcode) | Λειτουργία | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 000 | F=Α+Β+Cin | Άθροισμα με κρατούμενο |
| 001 | F=Α-Β-Cin | Αφαίρεση με κρατούμενο |
| 010 | F=Α+1 | Αύξησε το Α |
| 011 | F=Α-1 | Μείωσε το Α |
| 100 | F=Α AND B | Λογικό ΑND |
| 101 | F=A OR B | Λογικό OR |
| 110 | F=A XOR B | Λογικό XOR |
| 111 | F=NOT A | Συμπλήρωμα του Α |

H ALU θα πρέπει επιπλέον να υπακούει στις παρακάτω προδιαγραφές

α. Οι αριθμητικές πράξεις πρέπει να είναι μη προσημασμένες

β. Τα σήματα εισόδου/εξόδου θα πρέπει να υπακούν στον τύπο std_logic_vector

Τέλος, ο κώδικας μπορεί να δομηθεί έτσι ώστε να υλοποιεί το παρακάτω διάγραμμα βαθμίδων. (Μονάδες 2,5)

ΘΕΜΑ 2ο Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα αθροιστή με μετάδοση κρατουμένου (ripple carry)

Το καθένα από τα επιμέρους Ν κυκλώματα άθροισης είναι ένας πλήρης αθροιστής (Full Adder) που είναι σχεδιασμένος κατά τα γνωστά:

Sum:

Carry:

Να σχεδιάσετε με κώδικα VHDL έναν αθροιστή για Ν=4 bits.

(Μονάδες 2,5)

ΘΕΜΑ 3ο

α) Να περιγράψετε τη λειτουργία που επιτελεί το κύκλωμα που περιγράφεται από τον παρακάτω κώδικα VHDL, όταν Ν=8. (Μονάδες 2,5)

1 LIBRARY  ieee;

2 USE ieee.std_logic_1164.all;

3 USE ieee.std_logic_unsigned.all;

4 ------------------------------------------------------------

5 ENTITY counter IS

6 	GENERIC(N : NATURAL :=8);

7	port(clk, ld, resetn, en : IN std_logic;

8		A: IN std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);

9		q: OUT std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0));

10		END counter;

11------------------------------------------------------------

12 ARCHITECTURE behaviour OF counter IS

13 SIGNAL m : std_logic_vector (Ν-1 DOWNTO 0);

14 BEGIN

15   PROCESS(clk, resetn)

16   BEGIN

17   		IF resent='0' THEN

18			m<=(OTHERS=>'0');

19		ELSIF clk'event AND clk='1' THEN

20	 		IF en='1' THEN

21				IF ld='1' THEN

22				  m<=A;

23				ELSE

24				  m<= m+1;

25				END IF;

26	 		ELSE

27				m<=m;

28	  		END IF;

29		END IF;

30  END process;

q<=m;

END behaviour;

Θέμα 4ο :

Να χρησιμοποιήσετε τυπικά ολοκληρωμένα κυκλώματα που δίνονται στο φύλλο εξετάσεων προκειμένου να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα που επιτελεί την εξής λειτουργία:

Έχει είσοδο clock και έξοδο Υ με εύρος 1bit. Κατά τις πρώτες δέκα περιόδους του ρολογιού η έξοδος Υ του κυκλώματος είναι 0. Κατά τις επόμενες έξι περιόδους του ρολογιού η έξοδος είναι 1. Στη συνέχεια η διαδιακασία επαναλαμβάνεται. (Μονάδες 2,5).

Πέμπτη 11/9/2014