ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπλ. Καθηγητής

ΣΕΙΡΑ Α

Θέμα 1ο :

Να σχεδιάσετε μια απλή συστοιχία μνήμης SRAM 4x4 και να αναλύσετε το βασικό κύταρο της μνήμης

Θέμα 2ο

Να σχεδιάσετε σε γλώσσα VHDL έναν απαριθμητή mod128, με είσοδο enable και με ασύγχρονη είσοδο reset.

Θέμα 3ο

Να μεταφέρετε στο φύλλο εξέτασης τις σωστές απαντήσεις:

3.1 Η τεχνολογία των κυκλωμάτων CPLD στηρίζεται σε

Α. Τεχνολογία μνήμης Flash EPROM 	Β. κελιά SRAM 		Γ. τεχνολογία TTL

Δ. Λογικούς Πίνακες AND-OR

3.2 Το λογικό στοιχείο μιας διάταξης FPGA περιέχει

Α. Μνήμη RAM 		Β. Πίνακες αναφοράς		Γ. Flip-Flop 	Δ. Μακροκυψελίδες

3.3 Οι διατάξεις FPGA χρησιμοποιούνται για

Α. υλοποίηση μνημών ROM	Β. προσομοίωση ψηφιακών κυκλωμάτων

Γ. πρωτοτυποποίηση ψηφ. Συστημάτων		Δ. Αποθήκευση κώδικα VHDL

Θέμα 4ο :

Να χρησιμοποιήσετε τυπικά ολοκληρωμένα κυκλώματα που δίνονται στο φύλλο εξετάσεων προκειμένου να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα που επιτελεί την εξής λειτουργία:

Δέχεται στην είσοδο δύο αριθμούς 4-bit και στην έξοδο εξάγει τον μεγαλύτερο.

Πέμπτη 10/9/2015