ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπλ. Καθηγητής

ΣΕΙΡΑ Β

Θέμα 1ο :

Να σχεδιάσετε μια απλή συστοιχία μνήμης ROM 4x4 με τρανζίστορ MOSFET

Θέμα 2ο

Να σχεδιάσετε σε γλώσσα VHDL έναν απαριθμητή mod32, με είσοδο enable και με ασύγχρονη είσοδο reset.

Θέμα 3ο

Να μεταφέρετε στο φύλλο εξέτασης τις σωστές απαντήσεις:

3.1 Το λογικό στοιχείο μιας διάταξης FPGA περιέχει

Α. Μακροκυψελίδες   Β. Μνήμη RAM 	Γ. Πίνακες αναφοράς	Δ. Flip-Flop

3.2 Οι διατάξεις FPGA χρησιμοποιούνται για

Α. πρωτοτυποποίηση ψηφ. συστημάτων	Β. προσομοίωση ψηφιακών κυκλωμάτων

Γ. Αποθήκευση κώδικα VHDL	Δ. υλοποίηση μνημών ROM

3.3 Η τεχνολογία των κυκλωμάτων CPLD στηρίζεται σε

Α. κελιά SRAM	 Β. Τεχνολογία μνήμης Flash EPROM 	Γ. Λογικούς Πίνακες AND-OR

Δ. τεχνολογία TTL

Θέμα 4ο :

Να χρησιμοποιήσετε τυπικά ολοκληρωμένα κυκλώματα που δίνονται στο φύλλο εξετάσεων προκειμένου να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα που επιτελεί την εξής λειτουργία:

Δέχεται στην είσοδο δύο αριθμούς 4-bit και στην έξοδο εξάγει τον μικρότερο.

Πέμπτη 10/9/2015