ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής

Θέμα 1ο

Θέμα 2ο

Έστω μνήμη RAM χωρητικότητας 8 θέσεων 4-bit. Να σχεδιάσετε σε διάγραμμα βαθμίδων ένα κύκλωμα ελέγχου, που στους πρώτους 8 παλμούς ρολογιού εγγράφει στη μνήμη τους δυαδικούς αριθμούς 0 έως 7 και στους επόμενους 8 παλμούς διαβάζει διαδοχικά τις θέσεις της μνήμης. Στη συνέχεια επαναλαμβάνει τη διαδικασία από την αρχή.

Θέμα 3ο

Α) Να σχεδιάσετε ένα ψηφιακό κύκλωμα, που να επιτελεί την πράξη του πολλαπλασιασμού αριθμών 2-bits. Ποιά ολοκληρωμένα κυκλώματα από αυτά που δίνονται χρειάζονται για την υλοποίηση αυτή;

Β) Να σχεδιάσετε το δομικό διάγραμμα μνήμης DRAM χωρητικότητας 64Kx1. Να εξηγήσετε το ρόλο της διδιάστατης αποκωδικοποίησης και της πολύπλεξης διευθύνσεων σε μια τέτοια μνήμη.

Θέμα 4ο

Α) Να σχεδιάσετε με γλώσσα περιγραφής υλικού ένα κύκλωμα, το οποίο να

λαμβάνει είσοδο ρολογιού και να παράγει σε μια έξοδο 1 bit λογικές καταστάσεις

σύμφωνα με το μοτίβο: 0000011100000111....

Β) Ποια η δομή των σύνθετων προγραμματιζόμενων λογικών διατάξεων (CPLD).  Ποιά η δομή μιας μακροκυψέλης. Σε τι διαφέρει η δομή των διατάξεων πινάκων πυλών (FPGA) από τη δομή των CPLDs.

Πέμπτη 17.6.2010

# Text boxes

Α) Να σχεδιάσετε λογικό πίνακα AND-OR με τρεις εισόδους A,B,C, τέσσερις όρους γινομένου και δύο εξόδους. Με τη βοήθεια του παραπάνω λογικού πίνακα να υλοποιήσετε τις συναρτήσεις:

και

Β) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα βαθμίδας μιας μνήμης RAM 16 θέσεων 4-bit. Εξηγείστε τις εισόδους και τις εξόδους που συναντάμε σε μια τέτοια μνήμη.