ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής				ΟΜΑΔΑ Α

Θέμα 1ο

α. Να σχεδιάσετε μια πύλη NAND τεχνολογίας TTL και μια πύλη AND τεχνολογίας CMOS. Να εξηγήσετε αναλυτικά τη λειτουργία των δύο κυκλωμάτων.

β. Να γράψετε κώδικα VHDL ώστε να σχεδιάσετε έναν πολυπλέκτη 4:1, ο οποίος δέχεται σε κάθε κανάλι εισόδου 4-bits.

Θέμα 2ο

Έστω ένα σύνολο από 16 θέσεις μνήμης τεχνολογίας στατικής RAM. Να χρησιμοποιήσετε κυκλώματα από αυτά που παρουσιάζονται στο φύλλο εξετάσεων όσες φορές χρειάζεται, για να σχεδιάσετε τον αποκωδικοποιητή διευθύνσεων της μνήμης.

Θέμα 3ο

Να σχεδιάσετε ένα ψηφιακό κύκλωμα που να επιτελεί τα εξής: Να δέχεται δύο αριθμούς 2 bits ως είσοδο και να παράγει τα εξής:

α) Το γινόμενο των δύο αριθμών

β) Τη διαφορά τους.

Να επιλέξετε κάποια από τα κυκλώματα που δίνονται στο φύλλο εξετάσεων και να υλοποιήσετε το κύκλωμα.

Θέμα 4ο

Να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα που να λαμβάνει στην είσοδο δύο αριθμούς 4-bit και να εξάγει τον μικρότερο. Να χρησιμοποιήσετε κυκλώματα από αυτά που δίνονται στο φύλλο εξετάσεων.

Πέμπτη 3.2.2011

Τετάρτη 13.6.2012