ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισηγητής: Ιωάννης Καλόμοιρος

Θέμα 1ο

α) Ποια είναι η βασική ηλεκτρονική διάταξη στην οποία στηρίζεται η τεχνολογία των κυκλωμάτων CMOS. Να περιγράψετε την βασική λειτουργία της. (1 μον.)

β) Να εξηγήσετε τη λειτουργία που επιτελούν τα παρακάτω κυκλώματα. (1 μον.)

Θέμα 2ο

Να σχεδιάσετε μία στατική RAM τεσσάρων θέσεων, της οποίας η κάθε θέση μπορεί να καταχωρήσει 4 bits. Η μνήμη πρέπει να έχει διάδρομο εισόδου 4-bits, διάδρομο εξόδου 4-bits, διάδρομο διευθύνσεων 2-bits και έναν ακροδέκτη που όταν είναι 1 να θέτει τη μνήμη σε κατάσταση ανάγνωσης, ενώ όταν είναι 0 να τη θέτει σε κατάσταση εγγραφής. Να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα ολοκληρωμένα από τη διπλανή στήλη, όσες φορές σας χρειάζεται. (2 μον.)

Θέμα 3ο

Να περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες που επιτελεί ο καταχωρητής ολίσθησης 74LS194 (2 μον.)

Θέμα 4ο

Να επιλέξετε από τη διπλανή στήλη τα κατάλληλα ολοκληρωμένα κυκλώματα ώστε να δημιουργήσετε ένα κύκλωμα αφαιρέτη 4 bits. (2 μον)

Θέμα 5ο

α) Τι γνωρίζετε για τη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Ποια η βασική σχεδιαστική ροή στη VHDL. (1 μον.)

β) Ποιες κατηγορίες προγραμματιζόμενων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων γνωρίζετε και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους. (1μον.)

Παρασκευή 14.9.2007