ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος

Θέμα 1ο

Να περιγράψετε αναλυτικά την αρχή λειτουργίας και να δώσετε το διάγραμμα ενός μετατροπέα A/D με κλιμακωτή τάση αναφοράς. Να εξηγήσετε σε τι διαφέρει αυτός από έναν μετατροπέα διαδοχικής προσέγγισης.

Θέμα 2ο

Α) Τι γνωρίζετε για τα ολοκληρωμένα αισθητήρια θερμοκρασίας. Να συγκρίνετε τα διάφορα αισθητήρια θερμοκρασίας μεταξύ τους.

Β) Τι μετράμε με τη φωτοδίοδο. Να περιγράψετε την αρχή λειτουργίας και να σχεδιάσετε ένα απλό κύκλωμα σύνδεσης μιας φωτοδιόδου σε σύστημα μετρήσεων.

Θέμα 3ο

Έστω ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ADC0804 το οποίο συνδέεται με έναν DAC0808, όπως δείχνει το παρακάτω κύκλωμα. Αν η τάση αναφοράς είναι 5V για τον A/D και 2.5 V για τον DAC και η τάση εισόδου του A/D είναι 2V να εξηγήσετε τι θα πάρουμε στην έξοδο του A/D και τι στην έξοδο του DAC.

Θέμα 4ο

Α)Περιγράψτε τη βασική λειτουργία του διαφορικού ενισχυτή. Τι είναι ένας ενισχυτής μετρήσεων και τι πετυχαίνουμε με αυτόν.

Β) Μετατροπέας στάθμης MAX232.

Παρασκευή 22.9.2006

# Text boxes

ADC

0804

DAC

0808

Vref=5V

Vref=2.5V

Έξοδος DAC

Έξοδος A/D

Vin=2.0V