ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος

Θέμα 1ο

Α) Να περιγράψετε τα μέρη ενός ψηφιακού συστήματος μετρήσεων.

Β) Τι είναι οι συσκευές DAQ εργαστηριακών εφαρμογών. Να αναφέρετε μερικά γενικά χαρακτηριστικά τους.

Θέμα 2ο

Α) Τι γνωρίζετε για τα ολοκληρωμένα αισθητήρια θερμοκρασίας. Να συγκρίνετε τα διάφορα αισθητήρια θερμοκρασίας μεταξύ τους.

Β) Τι μετράμε με τη φωτοδίοδο. Να περιγράψετε την αρχή λειτουργίας και να σχεδιάσετε ένα απλό κύκλωμα σύνδεσης μιας φωτοδιόδου σε σύστημα μετρήσεων.

Θέμα 3ο

Έστω ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ADC0804 το οποίο συνδέεται με έναν DAC0808, όπως δείχνει το παρακάτω κύκλωμα. Αν η τάση αναφοράς είναι 5V για τον A/D και 2.5 V για τον DAC και η τάση εισόδου του A/D είναι 2V να εξηγήσετε τι θα πάρουμε στην έξοδο του A/D και τι στην έξοδο του DAC.

Θέμα 4ο

Α)Περιγράψτε τη βασική λειτουργία του διαφορικού ενισχυτή. Τι είναι ένας ενισχυτής μετρήσεων και τι πετυχαίνουμε με αυτόν.

Β) Να περιγράψετε το πρωτόκολλο της ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας.

Δευτέρα 16.4.2007

# Text boxes

ADC

0804

DAC

0808

Vref=5V

Vref=2.5V

Έξοδος DAC

Έξοδος A/D

Vin=2.0V