ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος

Θέμα 1ο

Α) Να περιγράψετε τα μέρη ενός ψηφιακού συστήματος μετρήσεων.

Β) Τι γνωρίζετε για τις κάρτες DAQ εργαστηριακών εφαρμογών. Να αναφέρετε μερικά γενικά χαρακτηριστικά τους.

Θέμα 2ο

Α) Τι είναι τα θερμοζεύγη και τι τα ολοκληρωμένα αισθητήρια θερμοκρασίας. Να συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά τους.

Β)Αναφέρετε τα βασικά είδη αισθητηρίων φωτισμού και πίεσης.

Θέμα 3ο

Α) Ένα κύκλωμα A/D 10 bits παράγει στην έξοδο τον δυαδικό κώδικα 1101111010. Αν η τάση αναφοράς (Vref) είναι 2.5V να υπολογίσετε την τάση εισόδου.

Β) Πως πρέπει να οδηγήσουμε την έξοδο του παραπάνω A/D στην είσοδο ενός DAC 8 bits, ώστε να πάρουμε στην έξοδο του DAC το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής αναλογικής τάσης. Πόσο είναι το μέγιστο σφάλμα εξόδου του DAC όταν αυτός παρακολουθεί την είσοδο του A/D; (H τάση αναφοράς του DAC είναι 2.5V).

Θέμα 4ο

Α) Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ενισχυτή μετρήσεων. Τι πετυχαίνουμε με αυτόν.

Β) Να περιγράψετε τις λογικές στάθμες που προβλέπει το πρωτόκολλο RS232. Τι γνωρίζετε για την ασύγχρονη σειριακή επικοινωνία.

Τετάρτη 27.6.2007

# Text boxes

ADC

DAC

0808

Vref=2.5V

Vref=2.5V

Έξοδος DAC

Έξοδος A/D

Vin=?

MSB

LSB