ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ B΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ 2007-2008 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επίκουρος καθηγητής

Θέμα 1ο

Α) Χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο θερμόμετρο βαθμονομούμε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας ως εξής:

| θερμοκρασία | Τάση εξόδου |
| --- | --- |
| 0 οC | 500 mV |
| 10 oC | 1000 mV |
| 15 oC | 1300 mV |
| 20 oC | 1500 mV |
| 25 oC | 2000 mV |
| 30 oC | 2700 mV |

Να χαράξετε την καμπύλη βαθμονόμησης και να υπολογίσετε την θερμοκρασία όταν ο αισθητήρας μετρά 1350 mV.

Β) Ένας γραμμικός αισθητήρας πίεσης (πιεζοαντίσταση) με ευαισθησία 0,5 V/atm παράγει τάση εξόδου 1.0 V σε ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας. Να υπολογίσετε την πίεση ενός κλιβάνου σε atm και σε KPa όταν ο αισθητήρας παράγει στην έξοδο τάση 3V.

Θέμα 2ο

Α) Τι είναι οι επαγωγικοί αισθητήρες πίεσης και τι τα θερμοζεύγη (αρχές λειτουργίας).

Β) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα βαθμίδων ενός μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, με μετρητή και δικτύωμα κλίμακας. Να εξηγήσετε τη λειτουργία του.

Θέμα 3ο

Α) Ένα κύκλωμα A/D 9 bits παράγει στην έξοδο τον δυαδικό κώδικα 110111101. Αν η τάση αναφοράς (Vref) είναι 5.0 V να υπολογίσετε την τάση εισόδου.

Β) Πως πρέπει να οδηγήσουμε την έξοδο του παραπάνω A/D στην είσοδο ενός DAC 8 bits, ώστε να πάρουμε στην έξοδο του DAC το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής αναλογικής τάσης (σχεδιάστε). Αν η τάση αναφοράς του DAC είναι 5V, πόση θα είναι η έξοδος του DAC.

Θέμα 4ο

Α) Να περιγράψετε τις λογικές στάθμες που προβλέπει το πρωτόκολλο RS232. Τι γνωρίζετε για την ασύγχρονη σειριακή επικοινωνία (παράμετροι, μορφή σήματος).

Β) Ποια τα χαρακτηριστικά των εργαστηριακών καρτών DAQ.

Δευτέρα 1.9.2008

# Text boxes

LSB

MSB

Vref =5V

DAC

0808

ADC

Vref =5.0V

Έξοδος DAC

Έξοδος A/D

Vin=?